MAGNETUS 2

(tu - opis ogólny; konfiguracja do wyboru – patrz: Zestawy Magnetus 2)

- sterownik (urządzenie główne)	przystosowany do obsługi czterech, w pełni

niezależnych kanałów zabiegowych

- generator pola magnetycznego	urządzenie zapewniające niezależną pracę

kanału zabiegowego z możliwością

podłączenia do 3 aplikatorów

- łączność pomiędzy sterownikiem

i stanowiskami zabiegowymi	bezprzewodowa, radiowa

- ustawiane i wyświetlane parametry zabiegu	rodzaj aplikatora, rodzaj generowanego

przebiegu, częstotliwość, modulacja

(zmiana)	częstotliwości, indukcja,

modulacja (zmiana) indukcji,

wypełnienie, czas zabiegu

- generowane przebiegi:

  - sinusoidalny: 	jednopołówkowy, dwupołowkowy,

  - prostokątny: 	jednopołówkowy, dwupołowkowy,

  - trójkątny: 	jednopołówkowy, dwupołowkowy.

  - mix 	przebieg łączony

- częstotliwość pola magnetycznego	1 – 60 Hz

- indukcja pola magnetycznego	0 –120 Gs

- czas przerwy dla trybu z modulacją 	1 - 9 s

- programy terapeutyczne 	52, dzielone na 3 serie zabiegowe

- regulacja wypełnienia	10 – 100 %

- zakończenia przewodów aplikatorów:	metalowe, z nakrętką zabezpieczającą

- wyświetlacz	typu LED, podświetlany

- oprogramowanie i nazewnictwo parametrów:	wszystko w j. polskim

- bezpiecznik:	dostępny z zewnątrz, bez konieczności

otwierania obudowy urządzenia

- dostępne wyposażenie:

  - aplikatory szpulowe: 	60 cm, 30 cm,

  - leżanka	do aplikatora 60 cm, umożliwiająca

swobodne przemieszczanie aplikatura w

płaszczyźnie poziomej

  - pionizator 	do aplikatora 60 cm umożliwiający

swobodne przemieszczanie aplikatora w

płaszczyźnie pionowej

  - zegar stanowiskowy	duży, zewnętrzny wyświetlacz, do

wskazywania upływu czasu na stanowisku

zabiegowym, komunikujący się ze

sterownikiem bezprzewodowo, drogą

radiową