Sondy prysznicowe, wielodiodowe

(do sterowników Terapus 2 i Terapus 2 scan w wersjach standard i „power”)

- sonda R:

- źródła promieniowania laserowego	światło czerwone 4 diody laserowe

- długość fali:	658 nm (od 654 do 662 nm)

- moc sondy	300 mW, 5 x 60 mW

- tryb pracy	ciągły i impulsowy

- wielkość naświetlanej powierzchni	ok. 25 cm2

- statyw	mini statyw do odstawiania sondy

- sonda IR:

- źródła promieniowania laserowego	światło podczerwone 4 diody laserowe

- długość fali:	808 nm (od 800 do 816 nm)

- moc sondy	625 mW, 5 x 125 mW

- tryb pracy	ciągły i impulsowy

- wielkość naświetlanej powierzchni	ok. 25 cm2

- statyw	mini statyw do odstawiania sondy

- sonda R/IR:

- źródła promieniowania laserowego	niezależne, światło czerwone i podczerwone

8 diod laserowych

- światło czerwone R:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	658 nm (od 654 do 662 nm)

  - moce sond	240 mW, 4 x 60 mW

- światło podczerwone IR:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	808 nm (od 800 do 816 nm)

  - moce sond	500 mW, 4 x 125 mW

- tryb pracy	R, IR oraz R+IR

- wielkość naświetlanej powierzchni	ok. 25 cm2

- statyw	mini statyw do odstawiania sondy