Sondy skanujące,

tzw. skanery-przystawki,

wersje: standardowa i „power”

(do sterowników Terapus 2 i Terapus 2 scan w wersjach standard i „power”)

- sonda R/IR 250 (wersja standardowa):

- źródła promieniowania laserowego	niezależne, światło czerwone i podczerwone

instalowane bezpośrednio w głowicy skanera

- światło czerwone R:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	658 nm (od 654 do 662 nm)

  - moce sond	35 mW

- światło podczerwone IR:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	808 nm (od 800 do 816 nm)

  - moce sond	250 mW

- tryb pracy	R, IR oraz R+IR

- kształt naświetlanej powierzchni	koło, elipsa, kwadrat, prostokąt

- funkcja „pilot”	dowolna regulacja pola zabiegowego

- funkcja „offset”	dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola

zabiegowego

- statyw skanera	mobilny, łatwy w manewrowaniu, wyposażony

w koła jezdne, z wyprofilowaną półką na

sterownik,

- stabilne ramię statywu	wspomagane mechanizmem sprężynowym,

zabezpieczającym przed opadaniem

- regulacja głowicy skanującej	pełna regulacja w trzech płaszczyznach

specjalny uchwyt ułatwiający manipulowanie

głowicą

- sonda R/IR 400 (wersja „power”):

- źródła promieniowania laserowego	niezależne, światło czerwone i podczerwone

instalowane bezpośrednio w głowicy skanera

- światło czerwone R:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	658 nm (od 654 do 662 nm)

  - moce sond	50 mW

- światło podczerwone IR:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	808 nm (od 800 do 816 nm)

  - moce sond	400 mW

- tryb pracy	R, IR oraz R+IR

- kształt naświetlanej powierzchni	koło, elipsa, kwadrat, prostokąt

- funkcja „pilot”	dowolna regulacja pola zabiegowego

- funkcja „offset”	dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola

zabiegowego

- statyw skanera	mobilny, łatwy w manewrowaniu, wyposażony

w koła jezdne, z wyprofilowaną półką na

sterownik,

- stabilne ramię statywu	wspomagane mechanizmem sprężynowym,

zabezpieczającym przed opadaniem

- regulacja głowicy skanującej	pełna regulacja w trzech płaszczyznach

specjalny uchwyt ułatwiający manipulowanie

głowicą