Skaner laserowy (samodzielny) TERAPUS 2 scan (wersja standardowa)

- sterownik (urządzenie główne):

- praca z różnymi sondami zabiegowymi: 	sondy punktowe, sondy powierzchniowe

(prysznicowe), sondy skanujące

- uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne

podłączenie sond zabiegowych:	2 szt.

- ustawiane parametry zabiegu: 	czas, dawka, częstotliwość, moc sondy

oraz kształt i wielkość pola zabiegowego

- parametry wyświetlane w trakcie zabiegu: 	czas (malejąco), dawka (narastająco), moc

sondy, numer procedury

- zabezpieczenie przed uruchomieniem

przez osoby niepożądane:	blokada elektroniczna (kod)

- blokada drzwiowa:	aktywowana elektronicznie

- licznik czasu pracy sond zabiegowych	TAK

- pomiar mocy sond punktowych:	okienko pomiarowe

- pomiar mocy sond prysznicowych i skanujących:	zewnętrzny miernik mocy

- tryb pracy sond:	ciągły i impulsowy

- zakres częstotliwości: 	1 – 10 000 Hz

- regulacja mocy sond:	20 – 100%

- zaprogramowane procedury terapeutyczne:

    - dla sond punktowych:	60 - rehabilitacyjnych

50 - stomatologicznych

    - dla sond skanujących:	30 – rehabilitacyjnych

- sekwencje zabiegowe:

    - dla sond punktowych:	50 - rehabilitacyjnych

40 - stomatologicznych

    - dla sond skanujących:	30 – rehabilitacyjnych

- procedury użytkownika dla sond punktowych:	50

- wybieranie jednostek chorobowych: 	wg nazwy/wg numerów, klawisz szybkiego

dostępu

- uchwyt parkujący dla sond punktowych:	1 szt.

- zakończenia przewodów sond:	metalowe, z nakrętką zabezpieczającą

- soczewki sond punktowych:	metalowe, zdejmowane końcówki,

przystosowane do dezynfekcji od wewnątrz

- wyświetlacz	typu LED, podświetlany

- oprogramowanie i nazewnictwo parametrów:	wszystko w j. polskim

- bezpiecznik:	dostępny z zewnątrz, bez konieczności

otwierania obudowy urządzenia

- edycja ustawień użytkownika:	zmiana kodu dostępu, ustawiania blokady

drzwiowej i ustawień sygnału dźwiękowego

- sonda skanująca:

- źródła promieniowania laserowego	niezależne, światło czerwone i podczerwone

instalowane bezpośrednio w głowicy skanera

- światło czerwone R:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	658 nm (od 654 do 662 nm)

  - moce sond	35 mW

- światło podczerwone IR:

  - tryb pracy:	ciągły i impulsowy,

  - długość fali	808 nm (od 800 do 816 nm)

  - moce sond	250 mW

- tryb pracy	R, IR oraz R+IR

- kształt naświetlanej powierzchni	koło, elipsa, kwadrat, prostokąt

- funkcja „pilot”	dowolna regulacja pola zabiegowego

- funkcja „offset”	dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola

zabiegowego

- statyw skanera	mobilny, łatwy w manewrowaniu, wyposażony

w koła jezdne, z wyprofilowaną półką na

sterownik,

- stabilne ramię statywu	wspomagane mechanizmem sprężynowym,

zabezpieczającym przed opadaniem

- regulacja głowicy skanującej	pełna regulacja w trzech płaszczyznach

specjalny uchwyt ułatwiający manipulowanie

głowicą